Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение-

средняя общеобразовательная школа №9

г. Клинцы Брянской области

Тема творческого проекта:

Декоративные разделочные досточки.

Автор: Фещенко Кирилл Петрович,

16 лет, г.Клинцы МБОУ СОШ №9

Руководитель: Эйзлер Алексей Аронович

МБОУ СОШ №9, учитель технологии

г. Клинцы, 2017 год

Содержание.

Введение.

- Теоретическая часть проекта.

  - Определение потребности изделия.

  - Основные параметры и потребности изделия.

  - Исследование изделия.

  - Разработка опорной схемы.

  - Банк идей.

  - Организация рабочего места.

  - Инструкция по технике безопасности.

  - Инструменты и приспособления.

- Практическая часть.

  - Дизайн-спецификация.

  - Эскизы, фото, …

  - Технологическая документация.

  - Экологическая оценка изделия.

  - Эстетическая оценка изделия.

  - Экономическая оценка изделия.

  - Оценка творческого проекта (самоанализ, оценка эксперта, заключение).

  - Реклама изделия.

Заключение.

Список литературы.

Введение.

Доски из цельной древесины быстро приходили в негодность: на поверхности монолитного куска свободно размножались бактерии, качественно промыть такое изделие – задача непростая. Кроме того, дерево ссыхалось, деформировалось, темнело.

С середины 20 века разделочные доски стали изготавливать из пластмассы, относительно недавно появились стеклянные модели досок. Однако деревянные изделия сохранили свою актуальность, и практически на каждой кухне можно встретить такие доски.

Оказалось, что деревянные доски, изготовленные из прессованного волокна, намного более практичные и долговечные, чем изделия из цельного куска дерева. Такие инновационные доски, например, Epicurean, при абсолютной натуральности состава не впитывают влагу, не деформируются и служат долгое время. Сегодня их используют повара-профессионалы, а также приобретают люди, знающие толк в приготовлении пищи.

1. Теоретическая часть проекта

1.1. Определение потребности изделия.

Для выполнения своего творческого проекта я решил изготовить декоративные разделочные досточки. Я подумал украсить кухню и сделать их, для пользования. И мне пришла мысль: я научился обрабатывать древесину ,не сделать ли мне разделочные досточки своими руками?

Для большего интереса и привлекательности в своем проекте я решил изготовить досточки с оригинальными узорами. А также подготовил для изделия материал слоеную фанеру необходимую для работы.

Я поставил перед собой цель:

разработать и изготовить разделочные досточки из слоеной фанеры.

При работе над проектом мною решались следующие задачи:

- разработать технологический процесс изготовления разделочных досток из доступного материала, с применением инструментов и приспособлений, имеющихся в школьной мастерской;

- изготовить разделочные досточки, согласно разработанной технической документации.

1.2. Основные параметры и потребности изделия.

Декоративные разделочные досточки состоят:

1.Основание с геометрической резьбой;

Досточки с прорезной резьбой:

2.Досточка(олень);

3.Досточка(лебедь);

4.Досточка(рыба);

К достоинствам конструкции можно отнести:

- привлекательный внешний вид;

- возможность выполнить модель в школьной мастерской;

1.3. Исследование изделия.

Разделочные доски стали неотъемлемой частью кухонной утвари еще в античные времена. Тогда их использовали, главным образом, для разделывания мяса на пирах римской знати. Правда, в то время поднять разделочную доску было делом нелегким – излюбленным материалом для изготовления досок тогда был камень. Облегченный вариант, доска из дерева, появился чуть позже и оставался практически неизменным вплоть до 20 века. Привычная нам пластиковая разделочная доска появилась лишь в середине ХХ века. В 40-х годах химик Мюллер в Германии и ученый Андрианов в СССР одновременно получили силиконовые пластмассы, которые обладали высокой термостойкостью и устойчивостью к действию воды, кислот и органических растворителей, как раз то, что искали производители предметов для дома и кухни..

1.4. Разработка опорной схемы.

Материал

(фанера)

Форма                                                                               Время работы

(индивидуальная)                  (10 часов)

Инструмент

(наждачная бумага,  лобзик, сверлильный станок, набор надфилей, токарный станок, лобзик)

1.5. Банк идей.

1.6. Организация рабочего места.

Для теоретической проработки проекта.

1. Письменный стол с бумагой и письменными принадлежностями. Компьютер с выходом в Интернет, литература на данную тему.

Для практического осуществления проекта.

1. При изготовлении досточек – лобзик, надфили, сверлильный станок с набором сверл.

2. Гигиена на рабочем месте.

Умывальник, мыло, полотенце.

1.7. Инструкция по технике безопасности.

I. Общие требования безопасности

1.   Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся, занимающихся в мастерской.

2.   Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, входить и выходить из мастерской, по указанию учителя.

3.   Не загромождать проходы сумками и портфелями.

4.   Не включать электроосвещение, электроприборы и станочное оборудование.

5.   Не открывать форточки и окна.

6.   Не передвигать  учебное оборудование.

7.   Не трогать руками электрические розетки, кабельные соединения.

8.   Травмоопасность в кабинете :

при включении электроосвещения

при включении станков

при работе на станках

при ручной обработке дерева и металла

9.   Не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы , чтобы не отвлекаться  и не травмировать своих товарищей.

10. Выполнять  только работу предусмотренную заданием учителя.

11. Соблюдать все типовые инструкции по всем видам работ.

II. Требования безопасности перед началом занятий

1.  Не входить в помещения мастерских без разрешения учителя.

2.  Входить в мастерскую спокойно, не торопясь.

3.  Подготовить своё рабочее место, получить материалы и инструменты.

4.  Не менять рабочее место без разрешения учителя.

5.  Проверить безопасность рабочего места.

6.  Одеть рабочую одежду  и защитные средства (очки) по указанию учителя.

7.  Получить учебное задание от учителя.

III. Требования безопасности во время занятий

1. Внимательно слушать объяснения, указания  и инструктаж учителя.

2. Соблюдать порядок и дисциплину во время урока.

3. Не включать  самостоятельно  электроприборы и станки.

4. Приступить к работе с разрешения учителя.

5. Переходить к следующему этапу работы только после указания учителя.

6. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

1. При возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть кабинет по указанию учителя в организованном порядке, без паники.

2. В случае травматизма обратитесь к учителю за помощью.

3. При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщите учителю.

V. Требования безопасности по окончании занятий

1. Приведите своё рабочее место в порядок.

2. Убирайте стружки и другие отходы только щёткой и совком.

3. Снимите рабочую одежду, очистите её от пыли.

4. Тщательно с мылом вымойте руки.

5. Покидайте рабочее место  с разрешения учителя.

6. О всех недостатках, отмеченных во время занятий, сообщите учителю.

7. Уходите из кабинета спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину.

При работе на токарном станке по дереву возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов: травмирование глаз отлетающей стружкой при работе без защитных очков или без защитного экрана; ранение рук при прикосновении к вращающейся заготовке, а также при неправильном пользовании резцами; травмирование осколками плохо склеенной, косослойной, суковатой древесины; вдыхание древесной пыли при отсутствии вытяжной вентиляции и местных отсосов; неисправность электрооборудования станка и заземления его корпуса.                                                                                                                                                                        2. Требования безопасности перед началом работы

2.1.Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить подберет.                                                                    2.2.Проверить исправность режущего инструмента и правильность его заточки.

2.3.Убедиться в наличии и надежности крепления защитного кожуха ременной передачи, а также соединения заземления с корпусом станка.                                                                                                                   2.4.Проверить отсутствие в заготовке сучков и трещин, надежно закрепить ее в центрах станка.                                                                                                                                            2.5. Установить подручник с зазором 2-3 мм от обрабатываемой детали и надежно закрепить его на центровой линии заготовки.                                                                                                                                 2.6.Проверить исправную работу станка на холостом ходу.                                                                               3.Требования безопасности во время работы                                                                                                     3.1. Включить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли, надеть защитные очки.                                                                                                                                3.2. Подачу режущего инструмента к заготовке производить … рабочий вал наберет полную скорость вращения.                                                                                                                                                     3.3.Рабочий инструмент к заготовке подавать плавно, без сильного нажима.                                                  3.4. Своевременно подвигать подручник. Не допускать увеличения зазора более 2-3 мм.                                                                                                                                                                     3.5.Не наклонять голову близко к вращающейся детали или инструменту.                                                       3.6. Не передавать и не принимать какие-либо предметы через работающий станок.

3.7. Замерять обрабатываемую деталь только после полной остановки ее вращения.

3.8.Не останавливать станок путем торможения рукой вращающейся детали.                                                3.9.Не оставлять работающий станок без присмотра.                                                                                          4.Требования безопасности в аварийных ситуациях             4.1. При возникновении неисправности в работе станка, затуплении режущего инструмента, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести режущий инструмент от обрабатываемой детали и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).                                                                                                                  4.2. При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.                                                                                                                                           4.3. При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру), которому оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить администрации учреждения.                                                                                                                  5.Требования безопасности по окончании работы                                                                                           5.1. Отвести режущий инструмент от обрабатываемой детали и выключить станок. Удалить со станка стружку щеткой, не сдувать стружку ртом и не сметать ее рукой.

5.2. Провести влажную уборку помещения мастерской, выключить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли.                                                                                                                                         5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

При ручной Обработке.

1. Надежно закрепите обрабатываемый материал (древесину) в зажимах верстака.

2. Пользуйтесь только исправным, хорошо налаженным и наточенным инструментом. Используйте инструмент только по назначению.

3. Работайте лучковой пилой только после того, как убедитесь, что полотно хорошо разведено и надежно закреплено в шаховках, шнур обеспечивает необходимое его натяжение.

4. Работайте строгальными инструментами, имеющими исправные рожок (шерхебель, рубанок, фуганок) или вывеску (зензубель, калевка, галтель) и округлую и гладкую заднюю часть колодки. Расщепленные части стругов немедленно заменяйте. Ручки инструментов должны быть удобными для работы.

5. Технологические операции (пиление, отесывание, долбление, сверление, соединение деталей) выполняйте на верстаке в установленных местах, используя приспособления, упоры, подкладные доски.

6. Не допускайте захламленности верстака отходами, стружками. Своевременно возвращайте учителю инструмент общего пользования.

7. Не отвлекайтесь во время работы, следите за правильными приемами работы.

8. Приготавливайте и разогревайте клей только под наблюдением учителя в изолированном от мастерской и хорошо вентилируемом помещении.

9. Не пользуйтесь в деревообрабатывающей мастерской открытым огнем и электрообогревателями.

10. Применяйте при запиливании направитель для опоры полотна инструмента.

11. Очищайте струги (рубанок, шерхебель, фуганок) от стружек деревянными клиньями.

12. В случае порчи инструмента во время работы немедленно замените его.

1.8. Инструменты и приспособления.

1. Верстак;

2. Сверлильный станок с набором сверл;

3. Инструмент для геометрической резьбы;

4. Инструмент для разметки: линейка, угольник, штангенциркуль, керн, киянка, шило, карандаш, маркер, циркуль;

5. Инструмент для пиления и выпиливания: лобзик,

6. Сборка: клей и надфили;

7. Отделка - наждачная бумага,

8. Покраска: бесцветный лак,

2. Практическая часть.

2.1. Дизайн – спецификация.

2.2. Эскизы, фото...

2.3. Технологическая документация.

2.4. Экологическая оценка изделия.

Дерево является экологически чистым, а также безопасным для здоровья человека материалом. Древесина не наносит никакого вреда окружающей среде, т.к. она подлежит последующей переработке, а также быстрее разлагается в самой природе (например, в лесу), чем другие виды материалов. Конечно, используя только одну древесину, мне бы не удалось реализовать свой проект, поэтому я решил использовать фанеру, которая неплохо подошла для изготовления разделочных досточек.  Производство фанеры предусматривает использование содержание формальдегида, что является не совсем экологически верным решением. Использование краски и мебельного лака тоже может создавать небольшую экологическую проблему. Но, хочу отметить, что использование фанеры, краски и лака все же допустимо санитарными нормами.

2.5. Эстетическая оценка изделия.

Мы говорим – «красивая вещь», часто даже не замечая при этом, что такая оценка утилитарного предмета возникает обычно лишь после того, как мы в какой-то мере осознали его полезность. Если же мы почему-либо не смогли этого сделать, то и наши суждения об эстетическом совершенстве предмета бывает весьма неуверенными. Во всяком случае, констатируя, что предмет красив, до того как мы убедились в его целесообразности, мы в какой-то мере рискуем грубо ошибиться, приняв за эстетическое совершенство внешнюю приукрашенность.

Эстетическая оценка изделия подразумевает оценку формы с точки зрения конкретной функции самого предмета. Лишь комплексная оценка внешних и внутренних связей формы и функций позволяет сделать правильные выводы о подлинной красоте изделия и закономерностях строения его формы.

Мои разделочные досточки выполняют полностью все свои функции: они безупречны собой и придают гармонию большинству интерьеров.

2.6. Экономическая оценка изделия.

Выполнение всякого проекта связано с оценкой его экономической эффективности. Для этого сравнивают себестоимость изделия с его ценой и определяют предполагаемую прибыль. В расчёт себестоимости изделия входит множество статей затрат:

1. Стоимость материалов и комплектующих изделий.

Выполнение всякого проекта связано с оценкой его экономической эффективности. Для этого сравнивают себестоимость изделия с его ценой и определяют предполагаемую прибыль. В расчёт себестоимости изделия входит множество статей затрат:

1. Стоимость материалов и комплектующих изделий.

Стоимость м2 фанеры 200руб. Тогда затраты на фанеру составят 1х200=200,00руб.

Клей, лак – 45,00руб.

Итого затраты на материал: 45.00+200.00=245,00руб.

2. Затраты труда.

С 01,07,2016 минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составляет 7500руб (Федеральный закон от 02.06 2016 г. №164-Ф3 «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»).

Заработная плата работника может состоять из нескольких частей (оклада, различных доплат, премий), поэтому работодатель может устанавливать в штатном расписании минимальный размер оклада меньше МРОТ, но при условии, что с учётом компенсационных и стимулирующих зарплата работника будет не ниже установленного минимального размера оплаты труда.

Продолжительность рабочего времени для несовершеннолетним

По общему правилу заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет (часть первая ст. 63 ТК РФ).

Лица, достигшие возраста 15 лет, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью, в случаях получения общего образования либо продолжения освоения основной общеобразовательной программы общего образования по иной, чем очная, форме обучения, либо оставления в соответствии с федеральным законом общеобразовательного учреждения (часть вторая ст. 63 ТК РФ).

С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с учащимся, достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения (часть третья ст. 63 ТК РФ).

Для несовершеннолетних работников трудовым законодательством предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего времени. В соответствии с частью первой ст. 92 ТК РФ для работников в возрасте до шестнадцати лет продолжительность рабочего времени не может превышать 24 часа в неделю, а в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 35 часов в неделю.

Если же такой работник является учащимся образовательного учреждения, работающим в течение учебного года в свободное от учебы время, то для такого работника указанная продолжительность рабочего времени сокращается наполовину (часть вторая ст. 92 ТК РФ), соответственно:

- для лиц в возрасте до 16 лет - продолжительность рабочего времени не может превышать 12 часов в неделю;

- для лиц в возрасте от 16 до 18 лет - 17,5 часов в неделю.

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: - по общему правилу для работников в возрасте от 15 до 16 лет - 5 часов, в возрасте от 16 до 18 лет - 7 часов; - для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в возрасте от 14 до 16 лет - 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 лет - 4 часов (часть первая ст. 94 ТК РФ). В соответствии с п. 42 Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 196, учебный год в общеобразовательном учреждении, как правило, начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего образования составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации, в первом классе - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Со своей стороны также считаем, что сокращенная продолжительность рабочего времени для учащихся установлена именно на период, в которые работа совмещается с учебой. Во время любых каникул учащийся не учится, следовательно, в эти периоды должны применяться общие нормы продолжительности рабочего времени, а именно: - для учащихся в возрасте 14 лет продолжительность рабочего времени не может превышать 24 часа в неделю; - для учащихся в возрасте 15 лет продолжительность рабочего времени не может превышать 24 часа в неделю; продолжительность смены - не более 5 часов; - для учащихся в возрасте 16-17 лет продолжительность рабочего времени не может превышать 35 часов в неделю; продолжительность смены - не более 7 часов.

Мне 16 лет – продолжительность смены 7 часов. Рабочих дней в месяц 23, а часов выйдет 7х23=161, Оплата одного часа составит 7500:161=46,58руб/час. На изготовление изделия я потратил 10 часов.

Затраты труда на изготовление изделия составляют 46,58х10= 465,8руб.

3. Расчёт стоимости электроэнергии.

Электроэнергию использовали на освещение рабочего места.

Цена 1кВтчас = 3.27руб (2016год).

Мощность светильника 0.06кВт.

3.27х0.06х10=1.962руб.

4. Рабочее место и оборудование, которое, используется для изготовления изделия, имеет определённую стоимость (выражается в амортизационных отчислениях).

Стоимость столярного верстака составляет 5000руб. Срок эксплуатации станка до полной самоокупаемости -5лет. Подсчитаем износ станка за 10ч его работы. Срок эксплуатации станка в часах составляет 5лет х200рабочих дней в год  х 10часов работы =10000ч.

10000ч – 2500руб

1ч     -  амортизация.

Амортизационные отчисления на износ станка составят:

5000х10/10000=5руб.

Стоимость токарного станка составляет 15000руб. Срок эксплуатации станка до полной самоокупаемости -5лет. Подсчитаем износ станка за 3ч его работы. Срок эксплуатации станка к часах составляет 5х200х3=3000ч.

3000ч – 15000руб

1ч     -  амортизация.

Амортизационные отчисления на износ станка составят:

15000х3/3000=15руб.

Соответственно при работе на сверлильном 1ч. и его стоимости в 10000руб, отчисления составят 10000х1/1000=10руб.

На использование другого столярного инструмента, амортизационные отчисления возьмём приблизительно 10руб.

Итого данная статья затрат составит: 5+15+10+10=40.00руб

Себестоимость изделия составит: 245,00+465,8+1.962+40.00=752,76руб.

Если взять рыночную цену изделия равной – 1000руб.

То прибыль составит 1000- 752,76= 247,24руб.

Как добиться большей прибыли?

- Снизить затраты времени на изготовление изделия.

Улучшить качество изделия.

2.7. Оценка творческого проекта (самоанализ, оценка эксперта, заключение).

Я сделал Декоративные разделочные досточки. На мой взгляд досточки получились очень оригинальными и красивыми. Теперь я могу повесить их на кухне для интерьера и использовать их по нужде.

2.8. Реклама изделия.

ООО Фирма «Дерево – это жизнь» изготавливает декоративные разделочные досточки с геометрической и прорезной резьбой. Можем сделать любые изделия из дерева под заказ. Мы предлагаем вам самые качественные изделия по приемлемой цене от 300руб. и выше. Постоянным покупателям скидка 12%. Наш телефон

5-01-55. Покупайте наши изделия и делайте свой дом уютнее и светлее.

Заключение.

Список литературы.

- 1. Мартенсон А. Начинаем мастерить из древесины. М.: Просвещение, 1979.

- 2. Леонтьев Д.П. Сделай сам. – М.: Просвещение, 1985.

- 3. Логачева Л.А. Основы мастерства по дереву. М.: Народное творчество, 2002.

- 4. Лебедева Е.И., Бургунова Е.М. Резьба по дереву.М.: Аделант, 2005.